## ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на строительные работы | ДБН Д.1.1-2-99 Взамен ДБН IV-5-97 |
| --- | --- |

# 1 Основные положения

1.1 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (в дальнейшем изложении РЭСН) разработаны во исполнение поручения Кабинета Министров Украины от 22.03.99 № 24132/31 по внедрению положений концепции одноуровневой системы ценообразования для определения стоимости строительства в текущих ценах на материально-технические и трудовые ресурсы1.

1.2 РЭСН на строительные работы предназначены для:

- определения состава и потребности ресурсов при осуществлении как нового строительства, так и реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений2;

- разработки укрупненных ресурсных показателей по конструктивным элементам и видам работ на функциональную единицу измерения, а также текущих единичных расценок;

- определения прямых затрат в инвесторской смете и для расчетов за выполненные работы

1.3 Порядок разработки, построения, изложения и оформления РЭСН отвечают требованиям ДСТУ 1.5-93 (Государственная система стандартизации Украины) и ДБН А.1.1-2-93 “Порядок разработки, требования к построению, изложению и оформлению нормативных документов”

1.4 РЭСН разработаны в составе 47 сборников. Их названия и порядковые номера приведены в приложении А.

1.5 РЭСН отражают среднеотраслевой уровень расхода ресурсов на принятую строительную технику, технологию и организацию работ по видам строительных работ и могут использоваться всеми заказчиками и подрядчиками независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности

1.6 Выполнение работ в РЭСН предусмотрено в соответствии с требованиями ДБН А.3.1-5-96 “Управление, организация и технология. Организация строительного производства” и СНиП III-4-80* “Техника безопасности в строительстве” издания 1989 года.

1.7 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы являются обязательными для строительства, осуществляемого за счет бюджетных средств или средств предприятий, учреждений и организаций государственной собственности. При строительстве за счет других источников финансирования их применение обусловливается контрактом.

1.8 Полученные на основании РЭСН данные о составе и объемах ресурсов могут быть использованы для определения продолжительности работ, составления различной технологической документации, определения норм списания материалов.

1.9 Нормы на отдельные виды работ и конструкций, не охваченные Сборниками РЭСН, следует разрабатывать дополнительно и утверждать в составе проекта (рабочего проекта) в установленном порядке.

1.10 Нормы не распространяются на отдельные строительные конструкции и работы при строительстве уникальных зданий и сооружений, к капитальности и качеству которых предъявляются особые требования, а также при выполнении работ с применением импортной строительной техники, которая не имеет аналогов отечественного производства. В таких случаях разрабатываются индивидуальные ресурсные элементные сметные нормы, решение по разработке которых принимается заказчиком по согласованию с Госстроем Индивидуальные нормы утверждаются Госстроем.

1.11 Для специализированных и отдельных крупных строек в обоснованных случаях, когда по принятой для этих строек технологии и организации работ расходы ресурсов значительно отличаются от среднеотраслевого уровня, принятого в РЭСН, возможна разработка ведомственных ресурсных элементных сметных норм или норм для отдельных крупных строек. Решение относительно разработки таких норм принимается заказчиком (застройщиком) по согласованию с Госстроем. Разработанные нормы (ведомственные или для отдельных крупных строек) утверждают соответствующие министерства или ведомства по согласованию с Госстроем.

1.12 Каждый Сборник РЭСН содержит техническую часть и таблицы норм с показателями ресурсов. Технические части к Сборникам содержат указания относительно порядка применения норм, правила исчисления объемов работ и коэффициенты к нормам, расширяющие условия применения норм.

1.13 Таблицы норм Сборников РЭСН объединены в группы. Описание состава работ и единицы измерения приведены для группы в целом. Норма зашифрована тремя числами через тире, например, 16-4-3, где:

первое число   - номер Сборника РЭСН;

второе число    - номер группы;

третье число    - номер нормы.

Таблицы норм Сборников РЭСН содержат такие показатели:

–     затраты труда рабочих-строителей, чел-ч;

–     средний разряд работ, определенный для звена рабочих-строителей;

–     затраты труда машинистов, чел-ч;

–     перечень строительных машин, механизмов, механизированных производственных приспособлений (механизированного инструмента) и время их эксплуатации, маш-ч;

–     нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций, физические единицы

измерения.

1.14 В номерах груп некоторых Сборников РЭСН оставлен резерв с целью пополнения их нормами на выполнение работ по новым технологиям.

1.15  Время   использования  рабочими-строителями   механизированных  производственных приспособлений (горелка газопламенная, вибраторы поверхностные, машины мозаично-шлифовальные, машины электрозачистные, трамбовки пневматические и т.п.) включено в нормы затрат труда рабочих-строителей.

По определенным в нормах машино-часам работы указанных производственных приспособлений определяется стоимость энергоносителей, смазочных материалов и гидравлической жидкости, которые учитываются в составе прямых затрат на материальные ресурсы.

1.16 Шифры материально-технических ресурсов, приведенные в таблицах норм Сборников РЭСН, указаны исходя из номенклатуры сборников сметных цен на материалы, изделия, конструкции и строительные машины и механизмы издания 1997 года и читаются следующим образом:

а) по материальным ресурсам (строительные материалы, изделия и конструкции):

1YZ   - позиция,   где:

1               - номер Сборника;

Y               - номер части Сборника;

Z               - номер раздела Сборника;

позиция   - порядковый номер.

Например: 1 1 15–0111

1 Y Z  позиция

б) по техническим ресурсам (строительные машины и механизмы):

2Y              - позиция,   где:

2                - номер Сборника;

Y               - номер раздела Сборника;

позиция   - порядковый номер.

Например: 2 06 - 0249

2  Y    позиция

1.17 Описание работ, предусмотренных нормами, содержит краткий перечень состава основных процессов выполнения работ. В кратком перечне состава работ мелкие, вспомогательные и сопутствующие операции, как правило, не упомянуты, но нормами учтены.

1.18 Нормы затрат труда рабочих-строителей, машинистов и времени эксплуатации строительных машин в РЭСН определены на основании действующих технологий строительного производства и технологических карт производственных процессов с учетом дополнительных затрат труда рабочих-строителей на ненормированные работы (многоразовая организация рабочих мест, дополнительные переходы в процессе труда, неоднократная смена инструментов и приспособлений), связанные с организацией нормируемого комплексного процесса.

1.19 В РЭСН учтена разгрузка материалов, изделий и конструкций на приобъектном складе, горизонтальное и вертикальное транспортирование их от приобъектного склада к месту установки, монтажа или укладки в дело (внутрипостроечный транспорт), за исключением случаев, оговоренных в технических частях соответствующих Сборников.

1.20 Расходы материальных ресурсов определены с учетом общих производственных норм затрат материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также минимальных норм потерь и отходов по материалам, которые требуют обработки или пригонки при укладке их в проектное положение (приложение Б).

Расходы неоднократно используемых материалов (опалубка, крепление) определены с учетом технически обоснованного числа их оборотов и норм допустимых потерь после каждого оборота (приложение В).

# 2 Порядок применения ресурсных элементных сметных норм

2.1.  На основании потребности в материально-технических и трудовых ресурсах, определенной по РЭСН, и стоимости ресурсов в текущих ценах вычисляются прямые затраты.

Правила определения прямых затрат по составляющим, накладных расходов, плановых накоплений и других затрат приведены в ДБН Д. 1.1-1-00.

2.2. Все показатели ресурсов, приведенные в таблицах норм Сборников РЭСН, принимаются без изменений, за исключением случаев применения коэффициентов, учитывающих специфические особенности производства работ, предусмотренные проектом, и оговоренные в технических частях соответствующих Сборников.

2.3. Технические характеристики строительных машин и механизмов, приведенные в таблицах норм Сборников РЭСН, могут уточняться на основании проекта организации строительства без изменения нормативного времени эксплуатации строительных машин.

2.4. В технических частях Сборников РЭСН оговорены виды строительства, при которых используются строительные машины. При использовании машин на видах строительства, отличающихся от указанных в технических частях, следует или заменить шифры машин, или применить к нормам времени их эксплуатации (по шифрам, определенным нормами) коэффициенты, приведенные в технических частях Сборников.

2.5. Наименование и технические характеристики материальных ресурсов, приведенные в Сборниках РЭСН, могут уточняться по данным проекта.

2.6. Если проектом организации строительства предусмотрено выполнение строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, на территории с разветвленной сетью транспортных и инженерных коммуникаций и стесненных условиях для складирования материалов или в других усложняющих условиях, при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и расширении действующих предприятий (зданий, сооружений) к нормам затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов применяются коэффициенты, приведенные в приложении Г.

2.7.  При строительстве в городах на территории застроенных кварталов, если проектом организации строительства предусмотрено устройство перевалочной базы для складирования основных строительных материалов, бетонных и железобетонных конструкций, кирпича, металлических конструкций и т.п.. дополнительные прямые затраты на их транспортирование, погрузочно-разгрузочные работы и охрану базы определяются отдельным расчетом с соответствующим обоснованием, исходя из нормативного запаса строительных конструкций и кирпича.

2.8.  Расходы ресурсов на работы по демонтажу отдельных конструкций зданий и сооружений, внутренних санитарно-технических и электротехнических устройств, а также наружных сетей при отсутствии необходимых норм на демонтаж (разборку) могут определяться по нормам соответствующих Сборников РЭСН на производство этих работ без учета норм расхода материалов, конструкций, арматуры, трубопроводов, санитарно-технического и электротехнического оборудования, учтенных нормами, с применением к нормам затрат труда рабочих-строителей, машинистов3, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, механизированных производственных приспособлений, которые применяются при демонтаже, следующих коэффициентов:

| a) | при демонтаже сборных железобетонных и бетонных конструкций | - | 0,8; |
| --- | --- | --- | --- |
| б) | то же, сборных деревянных конструкций | - | 0,8; |
| в) | то же, внутреннего санитарно-технического и электротехнического оборудования (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции, электроснабжения) | - | 0,4; |
| г) | то же, наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | - | 0,6; |
| д) | то же, металлических конструкций | - | 0,7. |

Средний разряд работ по демонтажу (разборке) следует принимать по соответствующими нормам на строительные работы.

2.9. Материальные ресурсы, пригодные для использования после демонтажа (разборки) отдельных конструкций зданий, сооружений, внутренних санитарно-технических и электротехнических устройств, а также наружных сетей, за исключением случаев, оговоренных в технических частях, целесообразно определять в инвесторской смете с применением таких показателей:

Таблица 1

| Разбираемые конструкции | Материалы | Выход пригодных материалов, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундаменты и стены бутовые | Камень бутовый | 50 |
| Конструкции из кирпича (кроме сводов) на растворе: Цементно-известковом | Кирпич, бой кирпичный | 45 |
| Цементном | Кирпич | 35 |
| Своды кирпичные | Кирпич | 15 |
|  | Бой кирпичный | 65 |
| Все виды деревянных конструкций, кроме колотых под | Лесоматериал | 50 |
| Штукатурку | Дрова | 40 |
| Деревянные конструкции, колотые под штукатурку | Дрова | 80 |
| Паркетные полы: по дереву | Паркетная клепка | 40 |
| по бетону | То же | 50 |
| Полы из керамической плитки | Плитка керамическая | 50 |
| Санитарно-технические трубопроводы | Трубы: стальные на резьбе | 70 |
|  | то же, на сварке | 40 |
|  | чугунные | 30 |

2.10.  Для газосварочных работ, предусмотренных в составе соответствующих норм на строительные работы, расходы кислорода технического газообразного и пропан-бутана технического приведены для учета их стоимости в составе прямых затрат на материальные ресурсы.

2.11. При строительстве зданий высотой 15 м и более следует учитывать эксплуатацию грузопассажирских подъемников по нормам Сборника № 7 “Бетонные и железобетонные конструкции сборные”.

Приложение А

(справочное)

Перечень Сборников ресурсных элементных сметных норм

на строительные работы

Таблица А1

| Номер сборника | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Земляные работы |
| 2 | Горновскрышные работы |
| 3 | Буровзрывные работы |
| 4 | Скважины |
| 5 | Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов |
| 6 | Бетонные и железобетонные конструкции монолитные |
| 7 | Бетонные и железобетонные конструкции сборные |
| 8 | Конструкции из кирпича и блоков |
| 9 | Металлические конструкции |
| 10 | Деревянные конструкции |
| 11 | Полы |
| 12 | Кровли |
| 13 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |
| 14 | Конструкции в сельськом строительстве |
| 15 | Отделочные работы |
| 16 | Трубопроводы внутренние |
| 17 | Водопровод и канализация - внутренние устройства |
| 18 | Отопление - внутренние устройства |
| 19 | Газоснабжение - внутренние устройства |
| 20 | Вентиляция и кондиционирование воздуха |
| 21 | Электроосвещение зданий |
| 22 | Водопровод - наружные сети |
| 23 | Канализация - наружные сети |
| 24 | Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети |
| 25 | Магистральные и промышленные трубопроводы газонефтепродуктов |
| 26 | Теплоизоляционные работы |
| 27 | Автомобильные дороги |
| 28 | Железные дороги |
| 29 | Тоннели и метрополитены |
| 30 | Мосты и трубы |
| 31 | Аэродромы |
| 32 | Трамвайные пути |
| 33 | Линии электропередачи |
| 34 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения |
| 35 | Горнопроходческие работы |
| 36 | Земляные конструкции гидротехнических сооружении |
| 37 | Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений |
| 38 | Каменные конструкции гидротехнических сооружении |
| 39 | Металлические конструкции гидротехнических сооружений |
| 40 | Деревянные конструкции гидротехнических сооружении |
| 41 | Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях |
| 42 | Берегоукрепительные работы |
| 43 | Судовозные пути стапелей и слипов |
| 44 | Подводностроительные (водолазные) работы |
| 45 | Промышленные печи и трубы |
| 46 | Работы при реконструкции зданий и сооружений |
| 47 | Озеленение. Защитные лесонасаждения/ Многолетние плодовые насаждения |

Приложение Б

(справочное)

###### Нормы потерь и отходов материалов при выполнении строительно-монтажных работ

Таблица Б1

| Наименование материала | Норма,% |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Бетон товарный при укладывании: в бетонные конструкции в железобетонные конструкции при заделке стыков сборных железобетонных конструкций в гидротехнических сооружениях бетонных в гидротехнических сооружениях железобетонных | 2,0 |
|  | 1,5 |
|  | 4,0 |
|  | 1,5 |
|  | 1,0 |
| 2 Камень бутовый | 1,0 |
| 3 Кирпич строительный | 1,5 |
| 4 Лесоматериалы при устройстве: покрытии по фермам, стульев, цоколей, стен, перегородок, балок и т.п. (кроме комплектов деталей зданий заводского изготовления) | 5,0 |
| Погонные детали (наличники, плинтуса) | 1,0 |
| 5 Линолеум | 2,0 |
| 6 Мастика изоляционная | 3,0 |
| 7 Набивные изоляционные материалы | 5,0 |
| 8 Олифа, белила, краски | 5,0 |
| 9 Плитки асбестоцементные | 2,0 |
| 10 Плитки керамические | 2,5 |
| 11 Раствор кладочный | 2,0 |
| 12 Рубероид, пергамин, толь | 5,0 |
| 13 Скорлупы, сегменты, плиты и маты изоляционные | 3,0 |
| 14 Сталь кровельная листовая | 2,0 |
| 15 Стекло: мерное | 5,0 |
| Витринное | 2,0 |
| 16 Трубы: водогазопроводные стальные, диаметр до 100 мм | 2,0 |
| Водогазопроводные стальные, диаметр от 100 до 250 мм | 1,5 |
| Водогазопроводные стальные, диаметр от 250 до 500 мм | 1,0 |
| Водогазопроводные стальные, диаметр более 500 мм | 0,8 |
| Чугунные | 1,0 |
| Полиэтиленовые | 1,0 |
| Полиэтиленовые для напорных оросительных водопроводов | 2,2 |
| Полиэтиленовые для закрытого дренажа | 0,6 |
| Полихлорвиниловые для закрытого дренажа | 6,0 |
| Железобетонные и керамические | 1,5 |
| Керамические дренажные, диаметр до 100 мм | 5,2 |
| Керамические дренажные, диаметр до 300 мм | 2,2 |
| Асбестоцементные, диаметр до 500 мм | 1,5 |
| Асбестоцементные, диаметр более 500 мм | 1,0 |
| Асбестоцементные для напорных оросительных водоводов | 3,0 |
| 17 Черепица | 3,0 |
| Примечание. По материалам и изделиям, которые отсутствуют в таблице Б1, принимаются ведомственные нормы потерь и отходов, согласованные с Госстроем Украины. |

Приложение В

(справочное)

Оборачиваемость материалов и приспособлений, применяемых повторно

Таблица В1

| Наименование временных устройств при возведении конструкций и выполнении земляных работ | Число оборотов без учета потерь при разборке | Число оборотов с учетом потерь при разборке |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Опалубка 1 Инвентарная щитовая | определяется по общим производственным нормам расхода материалов при 10 % трудноустранимых потерь |
| 2 Из штучных лесоматериалов при возведении : 2.1 Индивидуальных конструкций зданий и сооружений в условиях реконструкции и технического перевооружения действующих производств, а также при строительстве уникальных объектов | определяется по общим производственным нормам расхода материалов при 10 % трудноустранимых потерь |
| 2.2 Резервуаров и других сооружений водопровода и канализации : - круглых в плане при диаметре до 10 м | 3 | 2,4 |
| - круглых в плане при диаметре более 10 м | 4 | 2,8 |
| - прямоугольных в плане | 6 | 3,3 |
| 2.3 Фундаментов под здания, сооружения и оборудование: - объем фундамента до 5 м3 | 4 | 2,8 |
| - объем фундамента от 5 до 10 м3 | 5 | 2,9 |
| - объем фундамента более 10 м3 | 6 | 3,3 |
| 2.4 Подпорных стен, стен подвалов и зданий, пилонов под стальные колонны цементных силосов, фундаментных балок и ленточных фундаментов | 10 | 3,9 |
| 2.5 Колонн: - с периметром до 3 м | 12 | 4 |
| - с периметром более 3 м | 15 | 4,3 |
| 2.6 Ребристых и безбалочных перекрытий | 12 | 4 |
| 2.7 Балок, поясов и перемычек | 15 | 4,3 |
| 2.8 При замоноличивании сборных железобетонных конструкций | 5 | 3 |
| 2.9 Поддерживающие леса и подмости из лесоматериалов | 20 | 4,5 |
| 3 Крепление при земляных работах из штучных лесоматериалов | 5 | 3 |
| 4 Извлекаемые обсадные трубы, при глубине скважин: -до 100 м | 11 | 10 |
| - до 200 м | 8 | 7,1 |
| - более 200 м | 6 | 5,2 |
| 5 Шпунт металлический | 5-8* | 4-7* |
| 6 Надфильтровые трубы или бурильные шланги при спуске фильтров “впотай” | 50* | 48* |
| 7 Водоподъемные трубы, применяемые при откачивании | 33* | 30* |
| Примечание 1 Для расчетов потребности материалов, включаемых в нормы, принимается оборачиваемость с учетом потерь при разборке ( графа 3 ). Примечание 2 Оборачиваемость материалов, не приведенных в Приложении В, определяется по общим производственным нормам расхода материалов при 10 % трудноустранимых отходов. Примечание 3 Оборачиваемость, обозначенная (*), приведена для усредненных условий и, при достаточном обосновании, по согласованию с Госстроем Украины может уточняться институтами-разработчиками. |

Приложение Г

(обязательное)

Коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей, рабочих, занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов ,  времени эксплуатации строительных машин и механизмов для учета влияния условий производства работ, предусмотренных проектом

Таблица Г1

| 1 | Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ | 1,2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или предметов, загромождающих помещения (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям | 1,3 |
| 2.1 | То же, при наличии особо усложненных условий организации рабочих мест | 1,35 |
| 2.2 | То же, при температуре воздуха на рабочем месте в помещениях свыше 40 (С | 1,5 |
| 2.3 | То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности | 1,5 |
|  | П.п. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 удалены в соответствии с Дополнением № 1 ( 2002 г. ) |  |
| 3 | Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках с наличием в зоне выполнения работ действующего технологического транспорта | 1,1 |
| 3.1 | То же, при наличии особо усложненных условий организации рабочих мест | 1,15 |
| 3.2 | То же, с вредными условиями труда (наличие пара, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности | 1,25 |
| 4 | Производство строительных работ в охранных зонах действующих воздушных линий электропередачи высокого напряжения | 1,2 |
| 5 | Производство строительных работ в закрытых сооружениях и помещениях (коллекторах, резервуарах, бункерах, камерах и т.п.), верхняя отметка которых находится ниже 3 м от поверхности земли | 1,1 |
| 6 | Строительство новых объектов на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов | 1,1 |
| 6.1 | То же, при наличии особо усложненных условий организации рабочих мест | 1,15 |
| 7 | Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города | 1,1 |
| 7.1 | То же, при наличии особо усложненных условий организации рабочих мест | 1,15 |
| 8 | Строительство санаторно-курортных, туристических, спортивных и других комплексов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, стесненными условиями с сохранением природного ландшафта | 1,2 |
| Примечание 1 Охранной зоной вдоль воздушных линии электропередачи по ГОСТ 12.1.013-78 является участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном их положении) на расстоянии, м: |

Окончание таблицы Г1

| для линий напряжением: до 1 кВ | 2 |
| --- | --- |
| от 1 до 20 кВ включительно | 10 |
| 35 кВ | 15 |
| 1 10 кВ | 20 |
| 150 кВ, 220 кВ, 330 кВ . | 25 |
| 400 кВ, 500 кВ | 30 |
| 750 КВ | 40 |
| 800 кВ | 30 |
| (постоянный ток) |  |
|  | Примечание 2 Стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием трех из указанных ниже факторов: а) интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от мест работ, обусловливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и зеленых насаждений; б) разветвленной сети существующих коммуникаций, подлежа- щих подвеске или переукладке; в) жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ; стесненных условий складирования материалов или невоз- можности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест. В случае, если в наличии есть один или два из перечисленных выше факторов, коэффициенты, приведенные в пп. 7 и 7.1 определяются расчетно исходя из удельного веса влияния на выполнение работ того или иного фактора в составе коэффициента. Например: Проектом организации строительства определено, что на выполнение работ будет влиять только фактор, приведенный в подпункте ”в”, тогда коэффициент по п.7, который учитывает влияние этого фактора, составит: К = 0,1 х 0,6 + 1 = 1,06 | Удельный вес влияния факторов в составе коэффициента пп. 7 и 7.1 25% 15% 60% |
|  | Примечание 3 Здания и сооружения считаются эксплуатируемыми с момента подписания акта о принятии их в эксплуатацию. Указанные в приложении коэффициенты распространяются на все без исключения здания и сооружения, в том числе жилые дома, магазины, театры, спортивные сооружения и т.п. |
|  | Примечание 4 Применение коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано в проектах. Одновременно несколько коэффициентов (за исключением коэффициентов пп. 4 и 5) не применяют. Коэффициенты, указанные в пп. 4 и 5, могут применяться вместе с другими коэффициентами. При одновременном применении коэффициенты перемножаются. |
|  | Примечание 5 Коэффициенты, приведенные в таблице Г1, кроме коэффициентов пп. 7 и 7.1 не распространяются на нормы Сборника 46 “Работы при реконструкции зданий и сооружений”. |
|  | Примечание 6 По объектам жилищно-гражданского назначения коэффициенты п. 7 не распространяются на внутренние работы. |

Содержание

1 Основные положения	2

2 Порядок применения ресурсных элементных сметных норм	5

| Приложение А (справочное) Перечень Сборников ресурсных элементных сметных норм на строительные работы ........................................ | 9 |
| --- | --- |
| Приложение Б (справочное) Нормы потерь и отходов материалов при выполнении строительно-монтажных работ........................................ | 10 |
| Приложение В (справочное) Оборачиваемость материалов и приспособлений, применяемых повторно ......................................................... | 11 |
| Приложение Г (обязательное) Коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов для учета влияния условий выполнения работ, предусмотренных проектом ....................................................... | 12 |

Распечатка информационных ресурсов ИСС "Архив" (“Зодчий”).

(ИСС "Архив" создана Информационно-маркетинговым  центром  Госстроя

Украины /ИМЦ/ и функционирует на основании приказа  Минстройархитекту-

ры Украины № 29 от 15.02.94 г.. См. также инструктивные письма Госком-

градостроительства Украины №17-7/3-62 от 2.02.95г. и №17-5-4/573 от

7.10.96г.)

# Footnotes

1 Материально-технические и трудовые ресурсы в дальнейшем именуются “ресурсы”.

2 Новое строительство, реконструкция, расширение и техническое перевооружение в дальнейшем именуются “строительство”.

3 Затраты труда машинистов (чел-ч) определяются исходя из нормативного времени работы машин (механизмов), которые применяются при демонтаже, с учетом указанных коэффициентов и нормативного количества машинистов.