#G0ГОСТ 12.3.038-85

#G1

#G0Группа Т58

#G1

#G0ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА.

СТРОИТЕЛЬСТВО

#G1

Работы по тепловой изоляции

оборудования и трубопроводов

Требования безопасности

Occupational safety standards system.

#G0Construction. Works on thermal insulation of

equipment and pipe-lines. Safety requirements

#G1

#G0

ОКСТУ 0012

Дата введения 1985-07-01

УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1984 г. N 230.

Переиздание. Сентябрь 1986 г.

#G1

#G0Настоящий стандарт устанавливает требования по предупреждению воздействия опасных и вредных производственных факторов в процессе подготовки и выполнения тепловой изоляции оборудования и трубопроводов при новом строительстве, расширении, реконструкции и техническом перевооружении предприятий, зданий и сооружений.

1. Общие положения

1.1. Организация и технология выполнения теплоизоляционных работ должны обеспечивать безопасность для работающих на всех стадиях производственного процесса и соответствовать требованиям настоящего стандарта, ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.1.004-85, #M12293 0 5200233 3271140448 24256 77 317842588 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.1.007-76#S, #M12293 1 5200088 3704477087 3541677192 2583961291 1901972151 4 3595646162 2351242664 9990011СНиП III-4-80#S, #M12291 9012376Правил пожарной безопасности #Sпри производстве строительно-монтажных работ, утвержденных ГУПО МВД СССР, а также Санитарных норм и правил, утвержденных Минздравом СССР.

1.2. При выполнении теплоизоляционных работ должна быть обеспечена безопасность для работающих при возникновении следующих опасных и вредных производственных факторов:

запыленность и загазованность воздуха;

уровень шума и вибрации на рабочем месте;

недостаточная освещенность;

отклонения от оптимальных норм температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне;

электробезопасность применяемых машин и оборудования.

1.3. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и параметры микроклимата не должны превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.005-76.

Гигиенические характеристики вредных веществ в воздухе рабочей зоны при производстве теплоизоляционных работ приведены в обязательном приложении 1.

1.4. Допустимые значения уровней шума и вибрации, создаваемые машинами и механизмами на рабочих местах, соответственно по ГОСТ 12.1.003-83 и #M12293 2 5200329 3271140448 24256 77 1294284114 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.1.012#S-78.

1.5. Освещенность на рабочих местах должна быть не менее 30 лк.

1.6. При выполнении теплоизоляционных работ в опасных зонах порядок допуска к производству работ, а также границы опасных зон, в пределах которых действуют опасные факторы, должны соответствовать #M12293 3 5200088 3704477087 3541677192 2583961291 1901972151 4 3595646162 2351242664 9990011СНиП III-4-80#S.

2. Требования безопасности к технологическим процессам

2.1. В технологических процессах при изготовлении теплоизоляционных изделий, конструкций и выполнении теплоизоляционных работ следует применять, как правило, необходимые средства механизации.

2.2. Работы на всех стадиях технологического процесса должны выполняться с применением индивидуальных и коллективных средств защиты по ГОСТ 12.4.011-75.

2.3. Область применения изоляции из пенополиуретана (заливочного и напыляемого) по пожарной опасности должна соответствовать СН 542-81.

При изготовлении и заливке пенополиуретана, кроме того, должны быть выполнены следующие требования:

подогрев компонентов пенополиуретана должен производиться с помощью закрытых нагревателей и без применения открытого пламени;

при выполнении технологических операций должно быть исключено попадание компонентов на кожный покров работающих;

при работе с хладоном 11 - по "Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (разд. 10), утвержденным Госгортехнадзором СССР;

при выполнении работ по изготовлению рабочих составов и заливки не допускается в зоне радиусом 25 м курить, разводить огонь, выполнять сварочные работы;

перед началом работ по изготовлению и заливке пенополиуретана ответственному исполнителю работ необходимо выдавать наряд-допуск на производство работ повышенной опасности.

2.4. Основополагающим документом для подготовки, организации и выполнения теплоизоляционных работ с учетом обеспечения безопасности труда должен быть проект производства работ (ППР) или технологическая карта (ТК). Состав и содержание основных решений в ППР и ТК по обеспечению безопасности труда должен отвечать требованиям, приведенным в обязательном приложении 2.

3. Требования безопасности к организации строительной

площадки, участков работ и рабочих мест

3.1. Требования к организации строительной площадки и рабочим местам должны соответствовать #M12293 0 5200088 3704477087 3541677192 2583961291 1901972151 4 3595646162 2351242664 9990011СНиП III-4-80#S.

3.2. Приспособления для обеспечения удобства и безопасности работающих должны соответствовать ГОСТ 12.2.012-75, средства подмащивания - ГОСТ 24258-80.

3.3. Стоечные и подвесные леса должны быть рассчитаны на нормативные значения нагрузок по ГОСТ 24258-80.

3.4. Рабочие места на участках приготовления рабочих составов и заливки пенополиуретана должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83.

4. Требования к исходным материалам и компонентам

4.1. Все партии поступающих исходных материалов и готовых изделий, в том числе импортных, должны иметь паспорт. При этом должно быть проверено наличие в паспорте сведений о содержании вредных веществ, параметров, характеризующих пожаровзрывоопасность, сроках и условиях хранения, методе применения, способе безопасного производства теплоизоляционных работ, рекомендаций по стандартам коллективной и индивидуальной защиты.

5. Требования к производственному оборудованию

5.1. Оборудование, применяемое для теплоизоляционных работ, должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-74.

5.2. Выполнение теплоизоляционных работ должно быть обеспечено необходимыми и исправными средствами механизации, инструментами, инвентарными средствами подмащивания, а также приспособлениями по обеспечению безопасности работ по ГОСТ 12.2.012-75 и защитными инвентарными ограждениями по #M12293 0 871000009 3271140448 24256 80 1740977017 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.4.059-78#S.

5.3. Электробезопасность применяемых машин и оборудования должна соответствовать требованиям #M12291 5200308ГОСТ 12.1.013-78#S, ГОСТ 12.1.018-79 и #M12291 5200302ГОСТ 12.1.019-79#S.

6. Требования к хранению и транспортированию

материалов и конструкций

6.1. При транспортировании и хранении теплоизоляционных материалов и конструкций, кроме настоящего раздела, следует соблюдать требования стандартов на конкретные виды материалов.

6.2. При хранении теплоизоляционных материалов и конструкций должны быть выполнены требования:

высота штабеля изделий из волокнистых материалов в мягкой упаковке не должна превышать 2 м;

изделия и конструкции в контейнерах и поддонах должны укладываться в штабель не более чем в 2 яруса;

изделия в виде цилиндров и полуцилиндров, а также материалы (рубероид, пергамин, листовой металл) в рулонах должны укладываться в вертикальном положении в один ярус, фольгированные и полимерные материалы в рулонах - не более чем в 2 яруса, листовой металл, асбестоцементные листы в пакетах - в штабель высотой не более чем 1 м.

Высота укладки изделий и конструкций может быть увеличена при выполнении мер по обеспечению их устойчивости и сохранности.

6.3. Исходное сырье и готовые композиции для приготовления пенополиуретана должны храниться в соответствии с требованиями, установленными техническими условиями и стандартами на эти материалы.

6.4. Требования безопасности к погрузочно-разгрузочным работам должны соответствовать ГОСТ 12.3.009-76 и Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных Госгортехнадзором СССР.

7. Требования к работающим

7.1. Лица, занятые на теплоизоляционных работах, должны подвергаться медицинскому осмотру в порядке, установленном Минздравом СССР.

7.2. К работе по тепловой изоляции допускаются лица, прошедшие соответствующее обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности в соответствии с #M12293 0 5200170 3271140448 24256 76 224965778 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 12.0.004-79#S.

7.3. Условия допуска персонала к участию в производственном процессе определяются нормативно-технической документацией:

на работах с вредными и опасными условиями труда, а также верхолазных работах - требованиями #M12293 1 5200088 3704477087 3541677192 2583961291 1901972151 4 3595646162 2351242664 9990011СНиП III-4-80#S;

на погрузочно-разгрузочных работах - ГОСТ 12.3.009-76;

на электросварочных работах - ГОСТ 12.3.003-75.

8. Требования к применению средств

индивидуальной защиты работающих

8.1. Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других видов средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах" и "Инструкцией о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты", утвержденных Госкомтрудом СССР и Президиумом ВЦСПС.

8.2. Рабочие, получившие средства индивидуальной защиты, должны быть проинструктированы о порядке пользования и ухода за ними.

8.3. На строительной площадке должны быть предусмотрены средства для оказания первой медицинской помощи и условия соблюдения личной гигиены.

9. Контроль выполнения требований по

безопасности труда

9.1. Контроль выполнения требований по безопасности труда должен осуществляться инженерно-техническими работниками и службами техники безопасности строительных организаций, а по вредным производственным факторам - санитарно-эпидемиологическими станциями.

9.2. Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.016-79.

9.3. Контроль за безопасной работой оборудования, находящегося под давлением и подконтрольного Госгортехнадзору СССР, следует проводить в соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", утвержденных Госгортехнадзором СССР.

9.4. Контроль за состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования должен производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил устройства электроустановок", утвержденных Госэнергонадзором Минэнерго СССР.

9.5. Контроль за уровнем шума при работе стационарных машин следует проводить по ГОСТ 12.1.023-80, ручных машин - по ГОСТ 12.2.030-83, контроль уровня вибрации - по #M12293 0 5200329 3271140448 24256 77 1294284114 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.1.012#S-78.

9.6. Проверка состояния средств индивидуальной защиты должна производиться в соответствии с требованиями, установленными нормативно-технической документацией на средства индивидуальной защиты.

#G1Приложение 1

Обязательное

#G0Гигиенические характеристики вредных веществ в воздухе

рабочей зоны при производстве теплоизоляционных работ

по ГОСТ 12.1.005-76

#G1+------------------------------------------------------------------+

¦  Наименование технологических  ¦              ¦        ¦         ¦

¦процессов или условий выполнения¦ Наименование ¦   ПДК, ¦  Класс  ¦

¦    работ, при которых может    ¦    веществ   ¦мг/куб.м¦опасности¦

¦возникнуть опасность воздействия¦              ¦        ¦         ¦

¦  вредных веществ на работающих ¦              ¦        ¦         ¦

+------------------------------------------------------------------+

Изоляция с применением изделий на Стеклянное и

основе стеклянного или минераль-  минеральное

ного волокна                      волокно          4,00       4

Фенол            0,30       2

Изоляция с применением штукатур-  Асбест           2,00       4

ных растворов

Асбестоцемент    6,00       4

Цемент           6,00       4

Асбест           2,00       4

Напыляемая изоляция               Алюмохромо-      1,00       2

фосфат

Каустический    10,00       4

магнезит

Нефелиновый

антиперен        6,00       4

Изоляция с применением заливоч-   Диметилэтано-    5,00       3

ного пенополиуретана              ламин

Метилен хло-    50,00       3

ристый

Полиазоционат

(толуизендеи-

зоционат)        0,05       1

Изоляция, выполняемая на терри-   Окись пропилена  1,00       2

тории действующего предприятия

Окись углерода  20,0        4

Сероводород     10,00       2

Сероводород

в смеси с угле-

водородами С-С   3,00       3

Сернистый

ангидрид        10,00       3

Углероды:

алифатические

предельные

С(1)-С(10)     300,00       4

бензол           5,00       3

толуол          50,00       3

ксилол          50,00       3

Метилен

хлористый       50,00       4

Приложение 2

Обязательное

#G0Состав и содержание основных решений в ППР и ТК

по обеспечению безопасности труда

1. Организационно-технические решения по обеспечению безопасности труда должны разрабатываться в составе ППР и ТК с учетом требований настоящего стандарта.

2. В ППР и ТК должны быть предусмотрены требования по снижению объемов работ и трудоемкости их выполнения в условиях действия опасных и вредных производственных факторов за счет применения:

демонтажной изоляции оборудования и трубопроводов;

блочного монтажа оборудования и трубопроводов с изоляцией блоков до их установки в проектное положение;

индустриальных конструкций изоляции (полносборных и комплектных);

механизмов, инструмента, приспособлений, технологической оснастки (средств подмащивания, грузозахватных устройств, средств индивидуальной и коллективной защиты).

Порядок разработки и испытания технологической оснастки, средств индивидуальной  защиты, ручного  инструмента  и  механизмов определяются соответствующими нормативными документами, а требования к их     эксплуатации      -      эксплуатационными      документами предприятий-изготовителей.

3. В ППР и при привязке ТК должны быть также предусмотрены совместные мероприятия генподрядчика, монтажных организаций и организаций, осуществляющих теплоизоляционные работы по обеспечению безопасности работ в условиях:

совмещения строительных, монтажных и теплоизоляционных работ;

реконструкций предприятий или отдельных его объектов без их остановки, с частичной или полной остановкой;

вблизи действующих предприятий или установок, оказывающих свое влияние на безопасность производства работ.

4. При составлении календарного плана работ в составе ППР и при привязке ТК следует учитывать дополнительные работы, связанные с выполнением требований безопасности и время, необходимое для их выполнения.

5. При производстве работ в условиях, указанных в п.3 приложения, в ППР и ТК должны содержаться решения, обеспечивающие выполнение требований безопасности работ, а также приведены условия допуска рабочих и инженерно-технических работников к производству работ по #M12293 0 5200088 3704477087 3541677192 2583961291 1901972151 4 3595646162 2351242664 9990011СНиП III-4-80#S.

6. Организационно-технические решения в составе ППР в части обеспечения безопасности работ должны быть согласованы с заказчиком строительства предприятий, генеральным подрядчиком и организацией, осуществляющей монтажные работы.

#G1Текст документа сверен по:

официальное издание

Госстрой СССР - М: Издательство

стандартов, 1986

#T61440

#P 6 0 65535 0 0000#G0#E#T61441

ГОСТ 12.3.038-85 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Требования безопасности

#M12291 9000748Постановление Госстроя СССР#S от 29.12.84 N 230

#M12291 9041212ГОСТ#S от 29.12.84 N 12.3.038-85

#M12291 9000050Госстрой СССР#S

#M12291 9000002Действующий#S

Дата начала действия: 1.7.85

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М: Издательство стандартов, 1986 год

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )